## Slide 1
인공지능을 활용한 졸음운전 방지 프로젝트
지도 교수님 : 엄진섭교수님
전자공학과 201614673 김도헌
전자공학과 201613458 민준기

## Slide 2
인공지능을 활용한 졸음운전방지 프로젝트
프로젝트의 개요
프로젝트 작품의 소개와 동작 방식
동작 및 결과
기대효과

## Slide 3
졸음 운전에 대한 위험성
졸음 운전 방지에 대한 대책
최근 10년간 교통사고 발생원인 1위
치사율 18.5% > 과속사고 11.1% (약 2.4배)
혈중 알코올 농도 0.17% 상태로 운전 하는 것과 같음
(면허취소 기준 0.1%)
운전자
기계의 도움
충분한 수면 취하기
환기 시키기
졸음 껌
카페인 섭취
스트레칭, 지압
인공지능을 활용하여 인식 정확도 증가

## Slide 4
프로젝트 작품의 소개와 동작 방식
운전자
운전자의 눈 감지
눈 감은 시간을 측정
1초 이상 지속되면 졸음 운전으로 판단
경고음 발생
라즈베리파이
웹 캠
블루투스 스피커
보조 배터리
운전자의 눈 측정
메인 컨트롤 타워
소리 발생
전원 공급

## Slide 5
완성된 모델
프로젝트 작품의 소개와 동작 방식 / 완성된 모델

## Slide 6
openCV
Dlib face detection
python
Cnn 모델
프로젝트 작품의 소개와 동작 방식 / 소프트웨어 및 인공지능
Cnn
웹캠으로 디스플레이에
영상을 출력
OpenCV haar cascades 보다 정확도가 높음
사용된 메인코드
Cnn 인공지능 모델 사용

## Slide 7
프로젝트 작품의 소개와 동작 방식 / -dlib face detection- (face landmark) / cnn 인공지능 모델
(얼굴인식 라이브러리)
(Vahid Kazemi, Josephine Sullivan, 2014)
눈 부분만 CROP
인공지능
Keras로 이미 학습된 cnn 인공지능 모델 업로드
Open eyes, close eyes 2개의 클래스
3계층 cnn 모델, max pooling 사용

## Slide 8
dlib face detection 라이브러리를
사용하여 얼굴 인식
프로젝트 작품의 소개와 동작 방식 / Overview
눈 부분만 추출
Cnn모델
눈을 input으로 전달
딥러닝 모델을 통해 결과 예측
(눈을 1초 동안 감고 있으면 졸음상태)
Display로 출력
경고음 재생

## Slide 9
동작 및 결과 / Display 출력 시
Display 출력 결과
눈을 떴을 땐 양수 값
눈을 감았을 땐 음수 값
1초동안 눈을 감으면 경고음
전원 인가 시 졸음운전방지 프로젝트 자동 실행

## Slide 10
동작 및 결과 / 낮
낮
밤
*실제로 주행하지 않았습니다.

## Slide 11
동작 및 결과 / 밤
낮
밤
*핸드폰으로 촬영하여 자동 밝기 보정이 들어간 상태입니다. ( 보이는 것 보다 어둡습니다. )
*도로 주행 시 가로등 불빛과 반대 차선 차량의 라이트 불빛 까지 고려하였습니다.

## Slide 12
기대효과
2. 최근 10년간 교통사고 원인 1위인 졸음운전으로 인한 사고방지
3. 높은 치사율을 가진 졸음운전으로 발생하는 사망률 감소
4. 누구나 일반 차량에도 쉽게 설치, 해제 가능
1. 인공지능을 활용하여 인식률, 정확도 증가

## Slide 13
감사합니다
지도 교수님 : 엄진섭교수님
전자공학과 201614673 김도헌
전자공학과 201613458 민준기